## Slide 1: モバイル機器のリアルタイム自己位置推定に向けた 統合フィルタリング手法の開発
xt
zt,i
ut
mi
xt+1
xt+2
ut+1
ut+2
地域/情報研究室 永良 慶太
主査：布施 孝志 准教授
副査：長山 智則 准教授

## Slide 2: 研究の背景
モバイル機器の自己位置推定
ウェアラブル機器の普及でより重要な技術に
屋内ナビゲーション
AR
自己位置推定
＝ デバイスの空間上の位置を、センサデータから推定
(X,Y,Z)
GPSが使えない 屋内環境
高精度な推定

## Slide 3: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
CDR
IMES
IMU : 慣性計測装置 Inertial Measurement Unit
CDR : 携帯基地局情報 Call Detail Record
IMES : Indoor Messaging System

## Slide 4: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
CDR
IMES
屋内における適用
1
IMU : 慣性計測装置 Inertial Measurement Unit
CDR : 携帯基地局情報 Call Detail Record
IMES : Indoor Messaging System

## Slide 5: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
CDR
IMES
設置・準備に手間がかからない
2
IMU : 慣性計測装置 Inertial Measurement Unit
CDR : 携帯基地局情報 Call Detail Record
IMES : Indoor Messaging System

## Slide 6: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
CDR
IMES
高精度な推定
3
IMU : 慣性計測装置 Inertial Measurement Unit
CDR : 携帯基地局情報 Call Detail Record
IMES : Indoor Messaging System

## Slide 7: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
CDR
IMES
IMU : 慣性計測装置 Inertial Measurement Unit
CDR : 携帯基地局情報 Call Detail Record
IMES : Indoor Messaging System

## Slide 8: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
高精度
低精度
設置・準備が簡単
設置・準備に手間がかかる
画像センサ
IMU
屋内における適用
1
設置・準備に手間がかからない
2
高精度な推定
3
IMUと画像センサに着目

## Slide 9: 研究の背景 | 既存手法
IMU
慣性航法による自己位置推定
写真測量による自己位置推定
画像センサ
ay
ax
az
蓄積誤差による精度低下
高精度な計測
実スケールの計測
スケールが不定
両手法の欠点を互いに補いあうことができる

## Slide 10: 研究の背景 | 既存手法
Fuse,Matsumoto(2014)による研究
成果
カルマンフィルタによる慣性航法の精度向上
バンドル調整による画像センサとその他のデータの統合
モバイル機器に搭載されている画像センサとIMU等のセンサを 統合した自己位置推定手法を開発
地磁気 センサ
GPS
カルマンフィルタによる フィルタリング
画像センサ
３次元復元
バンドル調整により 両データを統合
ジャイロ センサ
加速度 センサ
IMU

## Slide 11: 研究の背景 | 既存手法
課題
ジャイロ センサ
地磁気 センサ
加速度 センサ
GPS
カルマンフィルタによる フィルタリング
画像センサ
３次元復元
バンドル調整により 両データを統合
IMU
自己位置推定が 別々に行われている
地磁気 センサ
GPS
カルマンフィルタによる フィルタリング
画像センサ
３次元復元
バンドル調整により 両データを統合
ジャイロ センサ
加速度 センサ
IMU

## Slide 12: 研究の背景 | 既存手法
課題
ジャイロ センサ
地磁気 センサ
加速度 センサ
GPS
カルマンフィルタによる フィルタリング
画像センサ
３次元復元
バンドル調整により 両データを統合
IMU
自己位置推定が 別々に行われている
オフライン処理（バンドル調整）によって統合されている
地磁気 センサ
GPS
カルマンフィルタによる フィルタリング
画像センサ
３次元復元
バンドル調整により 両データを統合
ジャイロ センサ
加速度 センサ
IMU

## Slide 13: 研究の目的
課題
自己位置推定が別々に行われ、
オフライン処理によってデータが統合されている
ナビゲーション、ARなどの応用のためには、
両手法をリアルタイムに統合することが必要
研究の目的
モバイル機器のリアルタイム自己位置推定に向けた
統合フィルタリング手法の開発
統合フィルタリング：
IMUによる位置推定を、画像センサによる観測で逐次的に修正

## Slide 14: 研究の手法
従来手法 (Fuse,Matsumoto 2014)
本手法（統合フィルタリング）
開
始
終
了
バンドル調整
IMU
IMU
IMU
IMU
画像センサ
画像センサ
画像センサ
画像センサ
IMU
IMU
IMU
IMU
画像センサ
画像センサ
画像センサ
画像センサ
開
始
終
了

## Slide 15: 研究の手法
統合フィルタリング
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
デバイス
時刻 t

## Slide 16: 研究の手法
統合フィルタリング
制御
状態予測
１
２
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
デバイス
時刻 t
人間がデバイスを動かす
デバイス位置

## Slide 17: 研究の手法
デバイス
時刻 t
統合フィルタリング
制御
状態予測
１
２
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
IMUの慣性航法によって
時刻 t+1 における状態 （デバイス位置）を予測
人間がデバイスを動かす
デバイス位置

## Slide 18: 研究の手法
統合フィルタリング
ランドマーク
状態更新
４
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
デバイス
時刻 t
観測
３

## Slide 19: 研究の手法
統合フィルタリング
ランドマーク
状態更新
４
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
デバイス
時刻 t
観測
３
画像センサによる観測に基づき、
状態を更新（修正）する

## Slide 20: 研究の手法
統合フィルタリング
ランドマーク
状態更新
４
制御
状態予測
観測
状態更新
１
2
3
4
デバイス
時刻 t
観測
３
制御
状態予測
１
２
人間がデバイスを動かす
デバイス位置

## Slide 21: 研究の手法
統合フィルタリング
t-1

## Slide 22: 研究の手法
統合フィルタリング
t-1
t

## Slide 23: 研究の手法
統合フィルタリング
t-1
t
t+1

## Slide 24: 研究の手法
統合フィルタリング
t-1
t
t+1
t+2

## Slide 25: 研究の手法
統合フィルタリング
t-1
t
t+1
t+2

## Slide 26: 研究の手法
ベイズフィルタ
制御・状態予測
観測・状態更新
ベイズフィルタによって統合 (拡張カルマンフィルタ or パーティクルフィルタ)
t-1の状態
制御（IMUの値）
tの状態予測
システムモデル
（制御・状態予測）
観測モデル
（観測・状態更新）
tの状態予測
観測
（特徴点座標）

## Slide 27: 研究の手法 | システムモデル
システムモデルの構築
+
位置
速度
姿勢

## Slide 28: 研究の手法| 観測モデル
観測モデルの構築
ランドマーク座標が既知で(X,Y,Z)とした場合、
：画像上の特徴点
K：内部標定要素
R：回転行列
t：並進ベクトル
実際には既知ではないため、
データから推定する必要がある

## Slide 29: 今後の方針
3月 | 予測・観測モデルの構築 スマートフォンのセンサデータをリアルタイムにサーバに送信 するアプリの開発
4～5月 | ランドマーク座標を状態ベクトルに組み込んだ場合の 予測・観測モデルの再構築 画像特徴量の抽出を行い、サーバに送信するアプリの開発
6～10月 | どのベイズフィルタを用いるか検討 予測・観測モデルを元にメインの実装を行っていく
10～12月 | 精度実験計画の策定、実施 より実用に近い場面における実証実験
1月 | 修士論文執筆
2月 | 修士論文提出

## Slide 31: 今後の展望
リアルタイム自己位置推定システムの構築
モバイル機器単体では処理速度に限界
サーバとの通信により重い処理をサーバに任せる
画像の特徴量
加速度、角速度、地磁気
位置・姿勢データ
モバイル機器
サーバ
画像から 特徴量抽出
統合フィルタリング
位置・姿勢の推定

## Slide 32: 屋内ナビゲーションへの応用
本手法の応用イメージ
予め写真をとって地図にマッピングしておくだけで、
画像センサによってマッチングを行い、
屋内ナビゲーションが可能に

## Slide 33: その他の屋内ナビゲーション
野村総研
利用者は地磁気センサのみで利用できるが、
事前に地磁気データを測定しておく必要がある
地磁気センサ

## Slide 34: その他の屋内ナビゲーション
ソニックノート
精度が測定誤差30cmとかなり高い
スピーカーを設置する必要がある
音波
IMU
歩行者自律航法
地図情報との
マッチング

## Slide 35: その他の屋内ナビゲーション
ドコモ地図ナビ powered by いつもNAVI
モバイル機器に搭載されている
加速度、ジャイロ、地磁気、気圧センサのみで利用できる
将来、HMD型のウェアラブル機器が普及し、
ARを用いたナビゲーションが現実的になった場合は
画像センサを用いる本手法に優位性がある
IMUセンサ等
歩行者自律航法
地図情報との
マッチング

## Slide 36: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
手法 | 精度 | 手間 | 屋内
GPS | △10m | ◎搭載されている | ✕
IMU | ✕蓄積誤差 | ◎搭載されている | ○
画像センサ | ◎数十cm | ◎搭載されている | ○
ビーコン | ○数m | ✕設置の手間 | ○
Wi-Fi | ○数m | △APの測量が必要 | ○
携帯電話基地局 | ✕50～300m | ◎搭載されている | ○
IMES | △10m | ✕設置の手間 | ○

## Slide 37: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
基地局
IMES
間接的
直接的
間接的

## Slide 38: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
基地局
IMES
間接的
直接的
間接的
直接的な位置推定とIMUを統合した手法は存在する
例：航空レーザー測量、MMS

## Slide 39: 研究の背景 | 既存手法
自己位置推定のための手法
GPS
画像センサ
IMU
Bluetooth/超音波/赤外線 ビーコン
Wi-Fi
基地局
IMES
間接的
直接的
間接的
画像センサをIMUと 統合する手法は
より難しい

## Slide 40: 研究の背景
松本(2014)の概要
ジャイロ
センサ
地磁気
センサ
加速度
センサ
GPS
POS
1
1
1
1
三次元復元
画像入力
バンドル調整を用いた位置・姿勢の最適化
特徴点抽出
特徴点追跡

## Slide 41: SLAM
ロボット工学におけるSLAM
統合フィルタリングのため、SLAMを本手法に適用
ロボット制御
状態予測
ランドマーク観測
状態更新
状態：
自己位置、ランドマーク位置
ランドマーク：
環境中の特徴となる点
SLAM ＝ Simultaneous Localization and Mapping
ロボットを未知の環境で自律的に動かすための技術

## Slide 42: 既往研究
SLAMの分類
 | オンライン処理（逐次推定） | バッチ処理
最小二乗法 アプローチ | 相互標定 8点アルゴリズム 5点アルゴリズム スキャンマッチング ICPアルゴリズム | バンドル調整
ベイズ フィルタ アプローチ | 拡張カルマンフィルタ EKF SLAM パーティクルフィルタ FastSLAM | GraphSLAM

## Slide 43: 提案手法
ベイズフィルタアプローチによるSLAM
Xt-1
Xt
Xt+1
Zt-1
Zt
Zt+1
ut-1
ut
ut+1
状態
予測
観測
制御
ロボット位置姿勢、ランドマーク座標
カメラ画像、レーザスキャナなど
からランドマーク検出
ロボットに 対する制御
ロボティクスの分野で発展したため、予測モデルに 制御 が組み込まれている

## Slide 44: 提案手法
本研究の場合 (1)
Xt-1
Xt
Xt+1
Zt-1
Zt
Zt+1
ut-1
ut
ut+1
状態
予測
観測
制御
モバイル機器位置姿勢、ランドマーク座標
カメラ画像からランドマーク検出
IMUの値
（人間による機器の制御）
IMUの値の変化は、人間が機器を 制御 した結果だと考える

## Slide 45: 提案手法
本研究の場合 (2)
Xt-1
ut-1
Xt
ut
Xt+1
ut+1
Zt-1
Zt
Zt+1
状態
予測
観測
モバイル機器位置姿勢、ランドマーク座標
IMUの値
カメラ画像からランドマーク検出
IMUの値
IMUにも誤差が含まれるため、状態ベクトルに含め、同時に推定
ut-1
ut
ut+1
制御
IMUの値
（人間による機器の制御）

## Slide 46: Appendix
SLAMの歴史（別紙）

## Slide 47: Appendix
SLAMの歴史（別紙）
ロボティクス
  2007年頃に、画像センサのみを用いたベイズフィルタアプローチによるSLAMが確立した
  近年では、UAVに対する適用や、RGB-Dセンサ（Kinectなどの距離画像カメラ）を用いたSLAMの研究などが盛んになされている
局所特徴量
  局所特徴量はSIFTがデファクトスタンダードであるが、近年ではより高速化されたBRIEF,BRISK,ORBなどの特徴量が提案されており、これらを使うことで計算の高速化ができそうである
  実際、リアルタイムSLAMのエポックメイキング的な研究であるPTAMではSIFTは使われておらず（FASTでコーナー検出してブロックマッチング）、必ずしもSIFTがいいわけではないようだ
Direct Methods
  特徴量マッチングではなく、オプティカルフローをベースとしたDirect Methods（画素の輝度値から直接的にシーン形状とカメラ移動を推定する手法）が近年顕著な成果をあげている

## Slide 48: 精度検証
精度検証の方法
正確に測定した地点を移動させ、ずれを測定
この地点でのずれを測定
この地点でのずれを測定
この地点でのずれを測定
Start