## Slide 1: 空間フィルタと機械学習を用いた SAR 画像による海岸線抽出
地域/情報研究室 修士 1 年
37-166011 大倉 尭
主査：布施 孝志 准教授
副査：田島 芳満 教授
修士論文 中間審査ゼミ（17/02/10）

## Slide 2: 研究の背景
全国的に海岸侵食の進行（砂浜の減少）が問題となっている
  護岸や海沿いの道路が波による被害を受けやすくなる
  砂浜の生態系や環境への悪影響
  海水浴場の縮小・閉鎖につながる
侵食状況の把握には、海岸線の変化の把握が重要
例：阿武隈川河口付近における海岸侵食
1963年撮影
2002年撮影
出典：http://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/past_shinngikai/kaigandukuri/gijutsu-kondan/shinshoku/shiryou02.pdf

## Slide 3: 研究の背景
海岸線の変化は、広域的・長期的に生じることが多い
  その一方で、台風等により大規模な変化が短期的に生じる場合もある →高頻度な把握も必要
しかし、全国的に広域的・長期的・高頻度で海岸線の 変化を把握するためには多大な労力・予算がかかる
  現状：国土地理院の地形図を用いて変化を読み取っている
安価で簡便な手法として
衛星画像の利用が
有効であると考えられる
光学衛星 Landsat 8
（出典：アメリカ地質調査所）

## Slide 4: 研究の背景
ランドサットモザイク画像
（出典：地理院地図）
光学衛星画像 | SAR 画像
雲などの天候や日照条件（影）の 影響を受ける | マイクロ波は雲を透過するので 天候・日照条件に左右されない
観測できるのは昼間のみ ＝画像取得頻度の低下を招く | 能動型リモートセンシングなので 昼夜を問わず観測可能 ＝高頻度な画像取得
西之島の SAR 画像 （出典：JAXA）

## Slide 5: 研究の背景・目的
SAR 画像からの海岸線の抽出
  既往研究：目視による抽出は可能（赤松（2017）など）
  自動的に抽出する手法は存在しない
研究の目的
SAR 画像からの海岸線抽出を 自動で行う手法の開発
PALSAR-2 を搭載した 人工衛星 ALOS-2「だいち2号」
（出典：JAXA）
山口・室積海岸の
SAR 画像
（PALSAR-2 から計測）

## Slide 6: 抽出手法の検討 ～SAR 画像の原理
SAR 画像…マイクロ波の後方散乱強度を表す
入射波は前方に鏡面反射 ＝後方散乱がほぼゼロ
→ SAR 画像は暗い
入射波は地表面で散乱し
一部が後方散乱となる → SAR 画像は明るい
明るい
暗い
SAR 画像の明暗
強い
弱い
後方散乱強度
陸 地
海 面
海岸線（＝陸と海の境界）で
明るさの違いが見られるはず

## Slide 7: 抽出手法の検討 ～空間フィルタ
SAR 画像においては、海岸線（＝陸と海の境界）で 後方散乱強度の差による明るさの違いが見られるはず →エッジ抽出手法の応用 を考える
エッジ抽出…空間フィルタを用いる
  元々の画像とフィルタで演算（畳込みなど）を行い、エッジを抽出
10 | 30 | 15 | 20 | 40 | 80
60 | 20 | 0 | 5 | 35 | 70
30 | 10 | 0 | 30 | 60 | 80
50 | 40 | 20 | 15 | 90 | 55
45 | 50 | 20 | 0 | 20 | 40
15 | 30 | 65 | 35 | 75 | 80
入力画像（数値は画素値）
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
フィルタ
（例：Laplacian フィルタ）
20 | 40 | 65 | 35
50 | 60 | -40 | -5
-30 | -5 | 80 | -210
-65 | 55 | 90 | 125
出力画像
0×0 + 5×1 + … + 15×1 + 90×0 = -40
例：畳込み演算

## Slide 8: 抽出手法の検討 ～問題点：スペックル
エッジを抽出する上での 問題点の 1 つ…スペックル
  画像の 1 ピクセルの明暗は 分解能幅にある点散乱体からの 後方散乱の和で決まる
  点散乱体からの後方散乱は それぞれ位相が異なるので 後方散乱波の位相はランダムになる
  点散乱体の数も異なるので 後方散乱波の振幅も違いが生じる
  SAR の原理上、スペックルの発生は 避けられない
出典：大内和夫「合成開口レーダの基礎」
→このようなランダム性から生じる ノイズをスペックルと呼ぶ

## Slide 9: 抽出手法の検討 ～問題点：スペックル
エッジを抽出する上での 問題点の 1 つ…スペックル
  画像の 1 ピクセルの明暗は 分解能幅にある点散乱体からの 後方散乱の和で決まる
  点散乱体からの後方散乱は それぞれ位相が異なるので 後方散乱波の位相はランダムになる
  点散乱体の数も異なるので 後方散乱波の振幅も違いが生じる
  SAR の原理上、スペックルの発生は 避けられない
出典：大内和夫「合成開口レーダの基礎」
→このようなランダム性から生じる ノイズをスペックルと呼ぶ
ノイズが大きいと
空間フィルタでのエッジ抽出は困難 →ノイズを除去する必要がある
画像のノイズ除去の分野で 近年大きな成果を挙げている
スパースモデリング を用いる

## Slide 10: 抽出手法の検討 ～スパースモデリング
m
元画像ベクトル
（ノイズあり）
m
n
辞書
（パラメータの行列）
ノイズ除去画像の
スパース表現
1
1
n
基本的に
m < n であることが特徴
① ノイズのない画像で辞書を学習
パラメータの多さ＝柔軟な変換

## Slide 11: 抽出手法の検討 ～スパースモデリング
m
元画像ベクトル
（ノイズあり）
m
n
辞書
（パラメータの行列）
ノイズ除去画像の
スパース表現
1
1
n
② 最適化問題によりノイズ除去画像のスパース表現を求める
（ ：許容する誤差の閾値）
ただし、
（ ノルム ＝ 非ゼロ要素の個数）
（ ノルム ＝ ユークリッド距離）
最適解：あ
あノルムの特性により
解がスパースになる
（多くの要素がゼロ）
＝多様な画像を 少ない変数で表現できる

## Slide 12: 抽出手法の検討 ～スパースモデリング
m
m
n
辞書
（パラメータの行列）
ノイズ除去画像の
スパース表現
1
③ ノイズ除去画像の出力
1
n
を計算し、ノイズ除去画像 を得る
ノイズ除去画像
m
元画像ベクトル
（ノイズあり）
1
このノイズ除去画像に
空間フィルタを適用してエッジを抽出

## Slide 13: 今後の方針
スパースモデリングの実装
  SAR 画像への利用に適したアルゴリズムの検討
  SAR 画像でのノイズ除去効果の検証
空間フィルタによるエッジ抽出の適用
  例：Sobel フィルタ・LoG フィルタ・Canny フィルタ etc.
ブースティングを用いた空間フィルタ併用に関する検討
  複数の分類器（本研究では複数の空間フィルタ）を用意し、 教師あり学習によりその重みを調節する手法
  精度安定化が期待される
  SAR 画像からの海岸線抽出に限らず、 エッジ抽出に汎用的に使える手法となることも期待される

## Slide 14: SAR の詳細
SAR（Synthetic Aperture Radar / 合成開口レーダ）
  能動型リモートセンシングの一種 （自ら信号を送って受信する）
  受信信号を適切に処理し、 アジマス方向に仮想の長い アンテナを合成することで、 アジマス方向の高分解能化を 達成する技術
  送受信する電波：マイクロ波 （PALSAR-2 では L バンド）
SARアンテナ 飛翔方向
アジマス 方向
グランドレンジ 方向
スラントレンジ 方向
地表面
実開口長
合成開口長
波長 (cm)
2.5
バンド名
周波数 (GHz)
12
X
3.8
8
C
S
7.5
4
15.0
2
L
60.0
0.5
SAR で使われる主なマイクロ波
※レンジ方向の高分解能化には
パルス圧縮技術が使われている

## Slide 15: SAR の詳細
なぜ「長いアンテナ」が必要なのか？
  実開口レーダで考える
  ビーム幅以上の間隔がないと 受信信号が重複するので 物体を区別できない （ビーム幅 ＝ 分解能）
  ビーム角 は (：マイクロ波の波長) で 表されるので、ビーム幅は およそ となる
  しかし、衛星では R が ものすごく長い →高分解能を得ようとすると アンテナ長が実用的ではない 長さになる
アジマス 方向
グランドレンジ 方向
地表面
アンテナ長 DA
ビーム角
スラント レンジ距離 R
ビーム幅
SARアンテナ 飛翔方向

## Slide 16: SAR の詳細
具体例
  R = 700km の場合（衛星搭載を想定）
  マイクロ波に L バンド （ = 25cm）を用いる
  ビーム幅（分解能）を 10m に したい場合、アンテナ長 DA は となってしまう
  アンテナを搭載したプラットホームが 移動しながらパルスの放射と受信を繰り返す
合成開口技術の開発
SARアンテナ 飛翔方向
アジマス 方向
グランドレンジ 方向
スラントレンジ 方向
地表面
実開口長
合成開口長

## Slide 17: SAR 画像の特徴
SAR 画像…マイクロ波の後方散乱強度を表す
  後方散乱しやすい地表面ほど画像は明るくなる
地表と建物など に 2 回反射 ↓ ほとんどが 後方散乱
枝・葉・幹など に何度も反射 ↓ 多重散乱 （体積散乱）
森林 etc.
都市 etc.
地表面で散乱 多重散乱より 後方散乱が弱い ↓ 表面散乱
粗面 etc.
入射波は 前方に鏡面反射 ↓ 後方散乱が ほぼゼロ
水面 etc.
明るい
暗い
SAR 画像の明暗

## Slide 18: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
Sobel フィルタ
  右の 2 つのフィルタと 畳込み演算を行う
  それぞれの結果の 2 乗和の 平方根を取ったものが 出力となる
1 | 0 | -1
2 | 0 | -2
1 | 0 | -1
-1 | -2 | -1
0 | 0 | 0
1 | 2 | 1
垂直方向の エッジを抽出
水平方向の エッジを抽出

## Slide 19: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
LoG (Laplacian of Gaussian) フィルタ
  Gaussian フィルタ（画像の平滑化を行う）と Laplacian フィルタ（エッジ検出）の組み合わせ
  Laplacian フィルタのみだとノイズも強調してしまうため 平滑化によりノイズの影響を小さくする
  Gaussian フィルタ …フィルタの係数を、中心画素からの距離を引数に した、平均 0・分散 のガウス分布により決定 ( は中心画素からの距離)
0 | 1 | 0
1 | -4 | 1
0 | 1 | 0
Laplacian フィルタの 一例
1/16 | 2/16 | 1/16
2/16 | 4/16 | 2/16
1/16 | 2/16 | 1/16
Gaussian フィルタの一例 （近似値として使われる）

## Slide 20: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
LoG (Laplacian of Gaussian) フィルタ
  ガウシアンフィルタを作用させる
  少し全体がぼやけたような印象になる

## Slide 21: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
LoG (Laplacian of Gaussian) フィルタ
  さらにラプラシアンフィルタを作用させる

## Slide 22: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
Canny フィルタ （Canny, 1986）
  プロセスの概観
  Gaussian フィルタを施す（平滑化）
  エッジ強度を求める（Sobel フィルタと同じ計算）
  エッジの勾配の方向を求める
  細線化処理（エッジの幅を 1 ピクセルにする処理）
  エッジ強度から閾値によりエッジ判定 （閾値を 2 つ設ける点が特徴的）
High Threshold
Low Threshold
エッジではない
エッジ
エッジ強度
小
大
エッジであるものに 繋がっていれば エッジと判定

## Slide 23: 抽出手法の検討 ～エッジ抽出手法の例
Canny フィルタ （John Canny, 1986）
  細線化処理などもあり、エッジがはっきり取れている
  芝生をエッジとして取ってしまっている部分も多い

## Slide 24: 抽出手法の検討 ～スパースモデリング
なぜ ノルムだとスパースになりやすいか？
  最適化問題 を考える
ただし、
p = 2
p = 1.5
p = 1
p = 0.7
出典：Michael Elad 著・玉木徹訳「スパースモデリング」
3 次元での可視化
制約条件
が等値になる面
p ≦ 1 の場合
接点は「角」の
部分になり
解はスパースに
なりやすい

## Slide 25: 抽出手法の検討 ～スパースモデリング
なぜ ノルムだとスパースになりやすいか？
のグラフ
出典：Michael Elad 著・玉木徹訳「スパースモデリング」
p が 0 に近づくほど
は指示関数に近づく
（x = 0 では 0・その他は 1）
（ ノルム ＝ 非ゼロ要素の個数）

## Slide 26: ノイズ除去をしない場合
既往の空間フィルタのみではエッジがうまく抽出されない
山口・室積海岸のSAR 画像
例：Canny フィルタ
ノイズにより隣接ピクセル間に
画素値の差が生じる →エッジとして誤抽出される

## Slide 27: 参考文献
日本リモートセンシング学会 編 「基礎からわかるリモートセンシング」（理工図書・2011）
大内和夫「合成開口レーダの基礎 [第2版]」 （東京電機大学出版局・2009）
大町真一郎「画像処理」[未来へつなぐデジタルシリーズ28] （共立出版・2014）
金森敬文・畑埜晃平・渡辺治 「ブースティング ―学習アルゴリズムの設計技法―」 （森北出版・2006）
Michael Elad 著・玉木徹訳「スパースモデリング」 （共立出版・2016）