## Slide 1: コンピュテーショナルフォトグラフィに基づく マルコフランダムフィールドを用いた 三次元計測手法
地域／情報研究室 修士2年
37-176011 梶原裕希
主査：布施孝志教授
副査：竹内渉准教授
地域／情報研究室 ゼミ発表 (2018/07/27)
3-D measurement based on computational photography
using Markov random field
Notes: コンピューテーショナルフォトグラフィに基づく3次元計測による物体認識手法と題しまして、地域／情報研究室の梶原裕希が発表いたします。

## Slide 2
発表資料目次
従来のカメラを用いた三次元計測手法
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
概要
従来の写真技術との比較
ライトフィールドカメラとは？
構造
画像の生成
多視点画像取得の原理
多視点画像の例
リフォーカスの原理
全焦点画像の例
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
今後の方針
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Notes: 以上で発表を終わります。

## Slide 3
背景・目的
1
低コスト・高精度の三次元計測への要請が高まっている
応用分野：自動運転、モニタリング、エンターテインメント
従来のカメラを用いた三次元計測手法
使用するデバイス：デジタルカメラ
手法：受動ステレオ法 (撮影位置の異なる画像群を使用)
Depth from Focus 法 (焦点の異なる画像群を使用)
受動ステレオ法
Depth from Focus 法
カメラ2
カメラ1
画像1
画像2
視線1
視線2
画像1
画像2
画像3
画像4
画像5
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 4
背景・目的
2
デジタルカメラを用いることの短所
複数回または複数台の撮影が必要
複数回：時間がかかる・被写体の状態が刻一刻と変化する場合不適
複数台：個々のカメラのキャリブレーションが必要・誤差大
受動ステレオ法の短所
物体表面に規則的なパターンが見られる場合、マッチングの誤差大
Depth from Focus 法の短所
物体の明度が高い部分で誤差大
一度の撮影で様々な画像が得られる特殊なカメラを用い、
受動ステレオ法とDepth from Focus 法を組み合わせて
三次元計測(デプス推定)の精度を高める
本研究の目的
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 5
コンピュテーショナルフォトグラフィ
3
三次元空間の全ての視覚情報の取得を試みる新分野
：コンピュテーショナルフォトグラフィ
歴史：1990年代に出現、この数十年で急速に発展
特徴：従来の画像取得方法の全てのプロセスを再定義
利点：従来の手法で得られる視覚情報に加え、一度の撮影で
デプス情報の取得、ダイナミックレンジの拡張等が可能
コンピュテーショナルフォトグラフィのカバー範囲
センサ
画像処理→画像
レンズ
物体
従来の写真技術のカバー範囲
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 6
ライトフィールドカメラとその特徴
4
ライトフィールドカメラ：Lytro Illum (ライトロ イルム)
歴史：2012年、アメリカのLytro社が発売開始
主レンズと撮像素子の間にマイクロレンズアレイを配置
マイクロレンズアレイで結像した像を光線へ分解しセンサに記録
Lytro Illum
Lytro Illum の構造
マイクロ
レンズアレイ
光線センサ
主レンズ
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 7
2450画素
ライトフィールドカメラとその特徴
5
Lytro Illum の基本情報
光線センサ数：7728 × 5368
出力画像の画素数：2450×1634
得られる生データ (.lfr) の中身：各光線センサの色情報
Lytro Illum の生データから得られる画像
生画像
1634画素
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 8
Lytro Illum の生画像を計算処理することで得られる画像
多視点画像：少しずつ視点の違った複数の画像
多焦点画像：少しずつピントの違った複数の画像
ライトフィールドカメラとその特徴
6
多視点画像
多焦点画像
近 ピント 遠
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kano/pdf/study/student/2013HishinumaPaper.pdf
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 9
ライトフィールドカメラとその特徴
7
多焦点画像を計算処理することで得られる画像
全焦点画像：全ての画素にピントが合っている画像
多焦点画像
全焦点画像
Notes: 従来のカメラを用いた三次元計測手法の一つに受動ステレオ法があります。この手法は三角測量に基づいており、計測に必要な画像を取得するために複数回の撮影が必要となっていました。

## Slide 10
ライトフィールドカメラを用いた画像処理
8
生画像生成の原理
物体の各点から発する光線は、マイクロレンズがカバーするいずれ
かの光線センサに記録される
マイクロレンズごとにカバーする光線センサの値を平均し、物体に
焦点を合わせた画像を生成 → 生画像
レンズ
マイクロレンズアレイ
Notes: 次に、画像の生成方法について説明します。物体の各点から発する光線は、マイクロレンズがカバーするいずれかの画素に記録されます。この図の場合は、ろうそく下部の赤い光が一番上のマイクロレンズアレイで結像し、その後方の3つの画素にそれぞれ記録されます。他の6つの点についても同様です。物体に焦点を合わせた画像の生成は、各マイクロレンズのカバーする画素の値を平均することで行われます。

## Slide 11
ライトフィールドカメラを用いた画像処理
9
多視点画像生成の原理
一度の撮影で少しずつ視点の違った複数の画像を取得可能
マイクロレンズに対して同じ位置の光線センサを再配列した画像は、
レンズの一部から被写体を観察したサブアパチャー画像になる
マイクロレンズ当たりの光線センサ数をNとすると、視差を持つN組
の多視点画像が得られる
マイクロレンズアレイ
視点3
レンズ
視点1
視点2
Notes: また、冒頭で述べたように、少しずつ視点の違った多視点画像を生成することもできます。各マイクロレンズに対して同じ位置の画素を再配列すると、レンズの一部から被写体を観察した画像が得られます。この図の場合は、それぞれのマイクロレンズの一番下の画素を追うことで、レンズ上部の赤い点線で囲われた領域からろうそくを見た図が生成されます。他の2つの視点についても同様です。このように、マイクロレンズ当たりの画素数に応じて、異なる視点の画像を得ることができます。

## Slide 12
ライトフィールドカメラを用いた画像処理
10
多焦点画像取得の原理
一度の撮影でピントの異なる複数の画像を生成可能
図の鉛筆を通過する光線は、異なったマイクロレンズがカバーする
光線センサに記録される
それらの値を加算平均することで、鉛筆にピントを合わせた画像が
得られる
レンズ
マイクロレンズアレイ
Notes: さらに、ライトフィールドカメラはピントの異なる画像を事後的に生成することもできます。例えば、この図はろうそくにピントを合わせた時の撮影状況を表していますが、前方に鉛筆があった場合、白丸を通過する光線は青い矢印で指された画素に記録されます。これらの画素値を平均することで、鉛筆にピントの合った画像を得ることができます。

## Slide 13
受動ステレオ法とDepth from Focus法を用いた既往研究
11
共通点
デジタルカメラを使用
1：Bove (1990)
受動ステレオ法で得られたデプスとDepth from Focus法で得られた
デプスを重み付き平均 → いずれの手法の精度も不十分なので単純に
平均するのは不適当
2：Krotkov (1993)
特徴：エネルギー関数
3：Rajagopalan et al. (2004)
特徴：
Notes: 最後に、本研究で提案する三次元計測手法について説明します。ライトフィールドカメラからは、一回の撮影で多視点画像とピントの異なる画像群が得られることが分かりました。このうち、従来の受動ステレオ法のように、多視点画像のみを使って三点測量により三次元計測を行うことを考えます。この時、カメラの構造上得られる視差が微小なため、図のように画像上の座標のわずかなずれが三次元推定位置を大きく左右します。

## Slide 14
手法の検討
12
フレームワーク
撮影、生データ取得
デプスマップ生成
多視点画像の生成
多焦点画像の生成
三角測量によるデプス推定
合焦評価値によるデプス推定
MRFによる統合
Notes: 最後に、本研究で提案する三次元計測手法について説明します。ライトフィールドカメラからは、一回の撮影で多視点画像とピントの異なる画像群が得られることが分かりました。このうち、従来の受動ステレオ法のように、多視点画像のみを使って三点測量により三次元計測を行うことを考えます。この時、カメラの構造上得られる視差が微小なため、図のように画像上の座標のわずかなずれが三次元推定位置を大きく左右します。

## Slide 15
今後の方針
11
既往研究・手法のレビューを進める
手法の再検討
Taoらの手法と比較したときの新規性
実装
手法の適用
実距離測定による検証が可能な状況下でシーンを撮影
手法の精度評価
受動ステレオ法、Depth from Defocus 法、 Taoらの手法と比較
Notes: 今後の展望はこのようになっています。

## Slide 16
発表資料目次
従来のカメラを用いた三次元計測手法
コンピューテーショナルフォトグラフィとは？
概要
従来の写真技術との比較
ライトフィールドカメラとは？
構造
画像の生成
多視点画像取得の原理
多視点画像の例
リフォーカスの原理
全焦点画像の例
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
今後の方針
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Notes: 以上で発表を終わります。

## Slide 18
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
10
本研究で用いる三次元計測手法
ライトフィールドカメラから得られる画像
・多視点画像：視差の計算に利用
多視点画像のみを用いることの問題点
・視差が微小なため、画像上の物体の座標のわずかなずれが
三次元位置を大きく左右する
わずかなずれ
大きなずれ
視差微小
カメラ1
カメラ2
画像2
画像1
Notes: 最後に、本研究で提案する三次元計測手法について説明します。ライトフィールドカメラからは、一回の撮影で多視点画像とピントの異なる画像群が得られることが分かりました。このうち、従来の受動ステレオ法のように、多視点画像のみを使って三点測量により三次元計測を行うことを考えます。この時、カメラの構造上得られる視差が微小なため、図のように画像上の座標のわずかなずれが三次元推定位置を大きく左右します。

## Slide 19
ライトフィールドカメラを用いた三次元計測手法
10
本研究で用いる三次元計測手法
ライトフィールドカメラから得られる画像
・多視点画像：視差の計算に利用
・ピントの異なる画像：カメラと物体の間の距離の計算に利用
受動ステレオ法＋物体とカメラの間の距離を考慮 →より正確な計測
視差微小
カメラ1
カメラ2
画像2
画像1
物体にピントの合う画像から
カメラと物体との間の距離を計算
3次元位置特定
Notes: そこで、多視点画像に加えてピントの異なる画像群を用いることを考えます。この画像群のうち、物体にピントの合う画像を探し出すことで、カメラと物体との間の距離を計算することができます。より正確な三次元計測を行うために、視差とカメラと物体との距離の両方を考慮することが、本研究の提案する手法です。

## Slide 21
①物体の発する光線が通過する点の三次元座標
②光線がその点を通過する方向
③通過する光線の波長
④光線が通過する時刻
プレノプティック関数
三次元空間全体の光線状況を表す関数
ライトフィールドの記述
I = P( X, Y, Z, θ, Φ, λ, t )
①
②
③
④
EX
(X, Y, Z)
θ
Φ
カメラ
物体
①
②
③
④
λ
t

## Slide 22
従来のカメラとの比較
EX
デジタルカメラ、距離画像カメラとの比較
カメラの種類 | ライトフィールドカメラ | デジタルカメラ | 距離画像カメラ
画像の例
色情報
距離情報
〇
〇
ワンショットでの複数画像
〇
〇
×
△
〇
×
×
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/dcm/740155.html
http://www.idl.rie.shizuoka.ac.jp/study/project/tof/index.html